附件一

项目技术要求：

（一）投币机改造技术要求

1、无需改变现有投币机的尺寸及固定方式，现有功能正常使用；

2、每个投币机改造3个币胆，币胆改造技术要求：币胆电子编号，币胆内置电子标签，电子标签具有唯一不可更改的ID号，可作为管理平台的唯一身份识别代码。

3、排查并确认车载投币机需满足完好的防盗性能，以适应无人值守的操作环境。

（二）收银柜技术要求

1、收银柜采用整体防盗结构，稳定、牢固的箱体金属件，应采用激光切割和数控折弯等数控设备加工；所有金属零件不应有锈蚀或机械损伤，防锈处理完好；机身各结合部（接缝）无空隙；整机遇震动，无部件松旷或异响；有降噪填充处理更优；所有电器线束在穿过孔时，必须加装护套、护圈；无法加装的，必须使用耐磨绝缘材料加扎保护；

2、控制柜采用刷员工卡认证登录方式，认证通过后，可进入收银流程，内胆柜门/钥匙柜可自动打开，支持应急开启柜门功能。（控制柜若同时支持人脸识别、指纹生物识别、扫描二维码其中一种方案更优）；

3、内胆柜对内胆进行身份验证，判断是否是合法内胆。内胆柜可兼容存放所有型号的内胆；

4、控制柜采用高清液晶显示屏，面板正面装有触摸显示屏、虚拟数字键盘、读卡器等设备，人机交互界面，操作便捷，显示直观。液晶显示屏尺寸在15寸（含）以上，分辨率清晰；

5、有智能语音提醒，可全程引导驾驶员及工作人员规范操作；

6、采用一台控制柜连接多个内胆柜的模式来满足不同客户对容量的不同需求，每个收银柜高度不超过1.85米（含）；

7、采用钥匙柜存放投币机钥匙，可对投币机钥匙的借、还进行跟踪管理。钥匙柜内设置有读卡器，可对电子钥匙进行身份验证；

8、联网状态下，可支持多场站收银，驾驶员可选择就近收银点进行借还胆操作；

9、支持异常操作、非法操作和收银柜故障等提示报警，通过操作日志可追溯；

10、支持收银柜状态实时监控功能，能够实时检测箱门状态、存放内胆状态（如空/满/无胆，内胆编号等）等；

11、支持远程管理功能，可直接登录管理平台进行远程管理，设置收银柜运行参数、远程软件升级、文件管理、辅助现场人员操作等；

12、支持离线工作模式，断网期间仍可完成自助收银，设备离线后数据自动缓存本地，设备上线自动上传，保证数据的安全性、完整性；

13、支持数据实时上传功能，收银柜的所有操作，比如箱门状态、刷卡记录、取放胆记录、开箱记录、异常信息等动作实时上报给管理平台，方便后期进行数据挖掘，跟踪内胆流转信息；

14、支持公交线路匹配功能：限定机动驾驶员只能收取本线路内车辆的币胆，规范驾驶员操作；

15、支持无间断电源功能：内置UPS电源，当检测到断电，将自动切换为蓄电池供电，支持收银柜至少续航正常工作4小时；

16、控制柜、内胆柜应做好防雷、防水、防鼠、防尘等密封措施，具备半室外摆放条件。

（三）自助收银管理平台技术要求

1、管理平台采用BS/CS 架构，可根据驾驶员、车辆、线路、车队、公司及收银柜进行收银情况及操作信息统计，包含但不限于投币机开箱记录、投币机取放胆记录、收银柜借还胆记录；

2、支持对公交内胆的流转使用过程进行全过程管理和监控，可以根据内胆编号等信息快速定位最后的使用记录；

3、可按照公司、车队、场站、线路及车辆等实时统计、查询车辆收银情况，包括但不限于车辆自编号、取满胆编号、放空胆编号、操作人员、操作时间、操作地点等；

4、可配置车载投币机按时间、按场地、限次实现自助收银，可配置电子围栏有效距离；

5、报表采用模块化设计，包括：开箱记录采集、开箱记录明细、收银统计报表、开箱异常告警、票箱监控、收银柜状态、钥匙柜状态、操作日志、收银柜分布、出入库汇总、内胆分布统计、内胆流转等；

6、支持收银异常管理，对收银过程中出现的各类异常信息、报警信息进行统计和分析，该类信息包含但不限于：异常开闭收银柜、投币机多次开箱、放满胆超时记录、非法开门等；

7、支持后台访问，使工作人员能够随时查询到收银柜基本信息、实时状态、内胆流转等信息;

8、支持自定义配置排版布局和导出内容，同时页面显示列表支持自定义排序，方便公交根据实际生产需求修改页面显示内容及布局；

9、支持内胆出入库管理，无需人工统计和录入，对公交企业所有的内胆进行信息化管理，自动分析内胆使用异常。

10、有微信小程序或web客户端，实时监控、查看收银柜状态数据。

附件二

报价文件

| 序号 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价文件封面 | 附件1 |
| 2 | 报价文件目录 | 不限格式 |
| 3 | 报价响应函 | 附件2 |
| 4 | 法定代表人授权委托书 | 附件3 |
| 5 | 企业法人营业执照副本复印件 | 有效限期内 |
| 6 | 参加采购活动前三年内在经营活动中没有违法记录书面声明 | 附件4 |
| 7 | 技术要求响应文件及其他资料 | 不限格式 |
| 8 | 报价文件 | 附件5 |
| 注：报价文件不得出现涂改，否则视为无效报价。 |

附件1

福州公交集团旧投币机改造及自助收银柜

采购安装项目

报

价

文

件

制造服务商单位全称（盖章）：

日期：   年   月    日

附件2

报价响应函

福州市公共交通集团有限责任公司：

根据贵司发布的    （项目名称）         项目《询价公告》，我方正式授权  （名字）（身份证号）全权代表      参加本次报价。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1.我方提供的报价文件，正本壹份。

2.如果我方的报价文件被接受，我方将履行《询价公告》中规定的每一项要求。并按我方报价文件中的承诺按期、保质、保量提供货物和服务。

3.我方的报价文件自询价会召开之日起有效期为90日。

4.我方向贵司提供的产品用于福州市公共交通集团有限责任公司使用。我方提供产品必须通过合法渠道获得，且我方向贵司提供的产品、服务等各项要求均满足国家相关标准要求。

5.我方承诺所提供资料均真实有效，如故意隐瞒或虚报，可取消我方签约资格。

制造服务商单位全称（公司盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

地    址：

邮政编码：

电    话：

日    期：         年     月    日

附件3

## 法定代表人授权书

福州市公共交通集团有限责任公司：

(制造服务商单位全称)法定代表人         授权我单位  （职务或职称）(姓名)为我单位本次响应授权代理人，代表我单位全权办理贵司组织的            项目询价活动的一切事宜。我单位对被授权人的签名负全部责任。

特此授权

本授权书自出具之日起生效。

授权代理人：            性别：     身份证号：

单位：                    部门：           职务：

详细通讯地址：                  邮政编码:        电话：

附：授权人及被授权人身份证正反面复印件

单位名称(全称并加盖公章)：

法定代表人签字：

日     期：

被授权人

授权代理人签字：

日     期：

注：授权人及被授权人身份证件复印件须加盖单位公章，并注明复印件与原件一致。

附件4：

参加采购活动前三年内在经营活动中

没有违法记录书面声明

致：

参加采购活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录，也无行贿犯罪记录，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

★注意：

1、“重大违法记录”指制造服务商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。

2、报价文件中的本声明应为原件。

3、请制造服务商根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。

制造服务商单位全称：（加盖单位公章）

法定代表人签字：

日期：        年     月     日

附件5：

福州公交集团旧投币机改造及自助收银柜采购

安装项目报价文件

| 品种 | 预估数量（部） | 单价（元/部） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 58 |  |  |
| 注：1、报价单位均为人民币（元）； 报价金额均为含税金额； 报价不能超过采购控制价； 质保期内均提供免费维护服务； 5、最终以实际改造车辆数结算。 |

制造服务商单位（公司全称并盖章）：                      法定代表或授权代表（签字或盖章）：

日期：       年      月     日

# Text boxes

要求：真实有效且内容完整、清晰、整洁。